Załącznik nr 1

Ogłaszający:  Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o. o. Oddział Lublin

20-309 Lublin,  ul. Łęczyńska 1

z a p r a s z a

do złożenia oferty na wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. Gen. J. Kowalskiego 17 w Dęblinie.

# W A R U N K I    Z A M Ó W I E N I A

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. J. Kowalskiego 17 w Dęblinie.

Przedmiot zamówienia:

- Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego, zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi oraz przedmiarem robót.

- Zabezpieczenie linii kablowej SN 15 kV HAKFta 3x120mm2 relacji ST66 – ST70 Dęblin.

- Wykonanie drogi dojazdowej do budynku, utwardzenie terenu pod pojemniki śmietnikowe wraz z wykonaniem i mocowaniem barierek ochronnych oraz powiększenie i utwardzenie miejsca postojowego na rowery.

Zakres robót budowlanych:

zgodnie z projektami technicznymi w ilościach określonych przedmiarami robót w szczególności:

- -Wykonanie robót rozbiórkowych,

-Wykonanie robót ziemnych,

-Zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych rurami osłonowymi,

-Wykonanie nowej konstrukcji drogi pożarowej,

-Wykonanie nawierzchni drogi pożarowej z kostki brukowej betonowej 8cm,

-Regulacja wysokościowa przyległych do drogi pożarowej chodników,

-Roboty wykończeniowe

-Uporządkowanie placu budowy, wywóz materiałów rozbiórkowych.

2)  -Zabezpieczenie kabla poprzez założenie osłony dwudzielnej oraz przepustu rezerwowego o długości skrzyżowania + 1,0 m poza krawężniki.

-Zastosowanie przepustów o średnicy 160mm.

3) -Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej (na istniejących płytach betonowych) z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, około 60m2

-Wykonanie nawierzchni pod pojemniki śmietnikowe z kostki brukowej betonowej grubości 6cm o powierzchni około 16m2 wraz z wykonaniem i mocowaniem barierek ochronnych.

-Wykonanie nawierzchni miejsca postojowego na rowery z kostki brukowej betonowej grubości 6cm o powierzchni około 13,5m2

Uwaga 1: Kolor kostki brukowej do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.

Uwaga 2: Wykonanie i montaż barierek do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.

Należy zapoznać się z miejscem przyszłych prac remontowych.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami terenowymi w miejscu wykonywania robót.

Podany przedmiar robót nie może stanowić wyłącznej podstawy do złożenia oferty.

Oferent zobowiązany jest do sprawdzenia w naturze podanych ilości jednostek przedmiarowych. Projekt umowy przewiduje wynagrodzenie w formie ryczałtu.

Termin realizacji zamówienia - zakończenie robót 30.11.2018 r.

Wymagania od oferentów.

Oferenci przedłożą następujące dokumenty:

- polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi która będzie odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu zamówienia (kserokopia uprawnień).

- mile widziane referencje z robót o podobnym charakterze.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami ze strony Zamawiającego jest

- Dariusz Kieliszek tel.693-210-591 w godz.7.30 – 15.30.

- Ewa Grzęda tel.609-609-727 w godz. 7.30 – 15.30

Sposób składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie ZZN O/Lublin-Administracja w Dęblinie, 08-530 Dęblin os. Lotnisko 302. do dnia 14.09.2018. r.  do godz. 11.00

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2018 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego /Administracja w Dęblinie/ pok. 4 Oferenci mogą brać udział przy otwieraniu ofert.